## Slide 1: ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI NELLE AZIENDE A.I.A. E CONTROLLI DELLE DIOSSINE
Dr. Mario PICCIRILLI
Giornata Formativa sulla Qualità dell’Aria
Inquinamento Atmosferico
Monitoraggio, Salute e Programmazione nell’ottica di uno Sviluppo Sostenibile
Campobasso – 29 Aprile 2016

## Slide 2
Con il termine «diossine e furani» si fa riferimento ad un gruppo di 210 composti chimici per lo più di origine antropica, particolarmente stabili e persistenti nell’ambiente.
Sono tossici per l’uomo, gli animali e l’ambiente stesso.
Si dividono in 2 famiglie :
le policlorodibenzodiossine – PCDD 75 congeneri
e i policlorodibenzofurani – PCDF 135 congeneri
di questi però solo 17, 7 PCDD e 10 PCDF rispettivamente, destano particolare preoccupazione dal punto di vista tossicologico.
COSA SONO LE DIOSSINE ED I FURANI

## Slide 3
COSA SONO LE DIOSSINE ED I FURANI
Le diossine sono formate da due anelli aromatici uniti tra loro da ponti ossigeno (due per le PCDD, uno solo per i PCDF), e caratterizzati dalla sostituzione di uno o più atomi di idrogeno con atomi di cloro.
Il più noto e il più tossico è rappresentato dalla 2,3,7,8-tetraclorodibenzodiossina (o 2,3,7,8-TCDD).
Nell’uomo l’esposizione avviene attraverso gli alimenti attraverso il fenomeno del bioaccumulo e non direttamente per via aerea.

## Slide 4
T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa
PCDD/F | I-TEFs (NATO/CCMS14, 1988) | WHO-TEFs (Van den Berg et al, 1998)
2,3,7,8-TCDD | 1 | 1
1,2,3,7,8-PeCDD | 0,5 | 1
1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | 0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 | 0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 | 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | 0,01
OCDD | 0,001 | 0,0001
2,3,7,8-TCDF | 0,1 | 0,1
1,2,3,7,8-PeCDF | 0,05 | 0,05
2,3,4,7,8-PeCDF | 0,5 | 0,5
1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 | 0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 | 0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 | 0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 | 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 | 0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 | 0,01
OCDF | 0,001 | 0,0001
I FATTORI DI TOSSICITA’ EQUIVALENTE (TEF)

## Slide 5
Per esprimere la concentrazione complessiva di diossine nelle diverse matrici si è introdotto il concetto di tossicità equivalente (TEQ) che si ottiene sommando i prodotti tra i valori TEF dei singoli congeneri e le rispettive concentrazioni, espresse con l’unità di misura della matrice in cui vengono riscontrate10, ovvero:
LA CONCENTRAZIONE COMPLESSIVA DI DIOSSINE (TEQ)
Dove Ci è la concentrazione del singolo congenere espresso in μg/m3 - ng/m3
la concentrazione complessiva si esprime in ng I-TEQ/m3

## Slide 6
IL METODO DI CAMPIONAMENTO DELLE DIOSSINE
Il campionamento delle Diossine e dei Furani di effettua secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 1948-1:
Emissioni da sorgente fissa
Determinazione della concentrazione in massa di
PCDD/PCDF e PCB diossina simili
Parte 1: Campionamento di PCDD/PCDF
L‘operatore ha la possibilità di scegliere tra tre metodi differenti:
- "Metodo del filtro/condensatore";
- "Metodo della diluizione";
- "Metodo a sonda raffreddata".

## Slide 7
METODO DEL FILTRO/CONDENSATORE
Schema del Sistema di Prelievo

## Slide 8
METODO DEL FILTRO/CONDENSATORE
Il Beccuccio e la Sonda di prelievo
- Beccuccio (Ugello, collo d’anatra)
- Sonda di prelievo (120°C)
- Termocoppia
- Tubo di Pitot

## Slide 9
METODO DEL FILTRO/CONDENSATORE
Il Filtro
- Fornetto riscaldato
(120°C)
- Porta ditale
Ditale in fibra di quarzo 25x100 mm
Marcato
Congeneri aggiunti | Quantità totale aggiunta in pg: [Soluzione (per esempio toluene): Volume minimo 100 μl con il 4% di tetradecano come stabilizzante]
13C12-1,2,3,7,8-PeCDF | 400
13C12-1,2,3,7,8,9-HxCDF | 400
13C12-1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 800

## Slide 10
METODO DEL FILTRO/CONDENSATORE
Il Condensatore, il Pallone di Condensa e l’Adsorbente
- Il Condensatore (20°C)
- Il Pallone di Condensa
- L’Adsorbente Solido
XAD-2,
schiuma di poliuretano,
altri adsorbenti solidi
- La torre di essiccazione
gel di silice

## Slide 11
METODO DEL FILTRO/CONDENSATORE
Il Sistema di Campionamento Assemblato

## Slide 12
IL CAMPIONAMENTO
Fase Preliminare
- Caratterizzazione dell’effluente gassoso determinazione di %O2, %CO2 e %H2O
Scelta del diametro (mm) dell’ugello
- Misurazione delle dimensioni del condotto
- Misurazione:
della velocità del flusso del gas;
dei profili della temperatura;
della portata.

## Slide 13
IL CAMPIONAMENTO
Fase Operativa
- Assemblaggio del Sistema di campionamento
- Test di Tenuta (verificare se vi sono perdite)
- Avvio del Campionamento (durata 8 ore)
realizzato in condizioni isocinetiche
in vari punti lungo la linea di campionamento
- Termine del campionamento e lavaggio della linea di prelievo
il lavaggio è effettuato a caldo con due solventi:
400 ml di acetone;
400 ml di toluene.

## Slide 14
IL CAMPIONE
Condensa
Ditale in fibra di quarzo (avvolto in pellicola di alluminio)
Adsorbente in PU (avvolto in pellicola di alluminio)
Soluzione di lavaggio
4 aliquote
Il campione (Sigillato) viene trasportato in laboratorio utilizzando tutte le precauzioni volte ad evitare la rottura, a prevenire la contaminazione ed evitare perdite del campione.

## Slide 15
RISULTATI
53 Campionamenti su 4 impianti (più 1 inserito dalla metà del 2015) effettuati negli ultimi 5 anni.
Nessun superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente o dalle A.I.A.
Valori misurati molto bassi (1/10 o 1/100 del limite)

## Slide 16
RISULTATI
Chart: 
| 2,3,7,8 TCDD | 1,2,3,7,8 PeCDD | 1,2,3,4,7,8 HxCDD | 1,2,3,6,7,8 HxCDD | 1,2,3,7,8,9 HxCDD | 1,2,3,4,6,7,8 HpCDD | 1,2,3,4,6,7,8,9 OCDD | 2,3,7,8 TCDF | 1,2,3,7,8 PeCDF | 2,3,4,7,8 PeCDF | 1,2,3,4,7,8 HxCDF | 1,2,3,6,7,8 HxCDF | 2,3,4,7,8,9 HxCDF | 1,2,3,7,8,9 HxCDF | 1,2,3,4,6,7,8 HpCDF | 1,2,3,4,7,8,9 HpCDF | 1,2,3,4,6,7,8,9 OCDF
IMPIANTO A | 0.00063284 | 0.0064573 | 0.0089629 | 0.020924 | 0.011884 | 0.1931 | 0.49892 | 0.0030656 | 0.0051003 | 0.016024 | 0.012105 | 0.017018 | 0.038864 | 0.0045416 | 0.086302 | 0.012428 | 0.063673
IMPIANTO B | 0.0056058 | 0.026348 | 0.026348 | 0.026348 | 0.026348 | 0.10508 | 0.28419 | 0.12799 | 0.030311 | 0.035 | 0.031225 | 0.028432 | 0.035456 | 0.026348 | 0.075328 | 0.026348 | 0.083302
IMPIANTO C | 0.0025218 | 0.0093715 | 0.0095287 | 0.015265 | 0.010765 | 0.17144 | 0.49268 | 0.0036391 | 0.0096787 | 0.011336 | 0.011289 | 0.014057 | 0.032057 | 0.010222 | 0.076452 | 0.016387 | 0.10332
IMPIANTO D | 0.0039962 | 0.01787 | 0.018806 | 0.021633 | 0.018717 | 0.14202 | 0.42867 | 0.021942 | 0.01787 | 0.022006 | 0.021075 | 0.022512 | 0.035776 | 0.018557 | 0.074636 | 0.022061 | 0.091858

## Slide 17
Grazie per l’attenzione